## Slide 1
2025-02-20
讲解人: 王吉
全种类服务器部署
安装部署之

## Slide 2
目录
CONTENTS
客户自管理虚拟机
03
04
物理服务器
02
个人电脑演示
01
ND服务器

## Slide 3
个人电脑演示
01

## Slide 4
个人电脑配置要求
8核。
CPU核心数
虚拟机只演示RCS最少12G+ICS最少16G。一般个人电脑无法运行双机热备。
内存容量
笔记本电脑固态硬盘不小于256G（实际可用必须100G以上）。必须使用固态硬盘。
存储设备
可以直接使用linux系统（最佳），或使用windows系统部署Vmware虚拟化软件后做虚拟机。
操作系统

## Slide 5
部署步骤
以前4.2版本平台使用VirtualBox先创建CentosOs7.9的Linux系统虚拟机后，使用auto.sh脚本安装环境，一般需要1-2小时安装时间。现在一般使用Vmware，直接导入iraypleOs的iso镜像后直接完成环境安装，一般只需要10-15分钟。
安装环境/镜像
新老版本都是用同一个脚本start.sh部署平台RCS及ICS，注意部署先后顺序。可部署4.1至4.5所有版本。
按文档安装虚拟机软件，以前4.2版本平台用VirtualBox，现在一般使用Vmware，更加方便稳定。
安装虚拟机软件
01
02
03
安装平台

## Slide 6
使用场景分析
用于商务演示，展示产品和服务，提升客户信任感。
商务演示
在教育培训中使用，提高自身的平台使用能力。
教育培训
如因个人电脑配置限制，部署ICS后无法运行虚拟机的，需手动剔除看门狗中的ICS服务。
其中ICS服务包含的功能有：
1、使用接口协议中的所有接口
2、使用库位传感器、门禁、电梯、呼叫器、PLC
3、使用PAD软件
4、使用8001网关界面

## Slide 7
物理服务器
02

## Slide 8
物理服务器配置要求
轻量化6核12线程；标准版与高配版12核24线程。
CPU核心数
轻量化16G；标准版32G；高配版32G×2。
内存容量
必须SSD固态盘。轻量化480G；标准版960G×2；高配版1.92T×4。如有双机热备需求，则必须有1T及以上的硬盘。
存储设备
centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler。
操作系统

## Slide 9
物理服务器分类
需按顺序安装部署RCS、ICS。
华睿服务器（仅带环境）
无需其他操作，直接登录平台页面使用。
华睿服务器（自带平台）
1、确认自带的系统，一般只能使用纯净版本centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler，否则重新烧录部署系统。
2、单独使用auto.sh脚本部署环境
3、按顺序安装部署RCS、ICS
其他品牌服务器（带系统）
1、使用U盘烧录iraypleOs镜像。
2、按顺序安装部署RCS、ICS。
其他品牌服务器（无系统）

## Slide 10
其他品牌服务器（带系统）部署步骤
使用auto.sh脚本安装环境，一般需要1-2小时安装时间。
安装环境/镜像
新老版本都是用同一个脚本start.sh部署平台RCS及ICS，注意部署先后顺序。可部署4.1至4.5所有版本。
1、确认自带的系统，一般只能使用纯净版本centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler，否则重新烧录部署系统，强烈建议直接用U盘刻录iraypleOs后重装系统，时间大概10-15分钟，安度安装镜像的时间在1小时以上。
确认系统版本
01
02
03
安装平台

## Slide 11
其他品牌服务器（无系统）部署步骤
插入U盘进入BIOS界面使用U盘启动后，直接自动安装环境，时间一半15-20分钟
安装环境
新老版本都是用同一个脚本start.sh部署平台RCS及ICS，注意部署先后顺序。可部署4.1至4.5所有版本。
注意：4.5镜像比较特殊，无法部署4.5以下的平台版本。
准备一个16G的U盘，使用刻录软件烧录后安装iraypleOS
安装系统
01
02
03
安装平台

## Slide 12
使用场景分析
用于商务演示，展示产品和服务，提升客户信任感。
商务演示
在教育培训中使用，提高自身的平台使用能力。
教育培训
系统较为稳定，适合正式生产环境的使用。
生产环境

## Slide 13
客户自管理虚拟机
03

## Slide 14
客户自管理虚拟机/云平台配置要求
轻量化8核；标准版16核；高配版32核。
CPU核心数
轻量化16G；标准版32G；高配版32G×2。
内存容量
轻量化500G，标准版1000G，高配版1500G。
存储设备
centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler。
操作系统

## Slide 15
客户自管理虚拟机/云平台分类
1、确认自带的系统，一般只能使用纯净版本centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler，否则重新使用镜像导入。
2、单独使用auto.sh脚本部署环境
3、按顺序安装部署RCS、ICS
客户提供系统（带系统）
直接导入iraypleOsd镜像。
使用我们镜像

## Slide 16
其他品牌服务器（带系统）部署步骤
使用auto.sh脚本安装环境，一般需要1-2小时安装时间。
安装环境/镜像
新老版本都是用同一个脚本start.sh部署平台RCS及ICS，注意部署先后顺序。可部署4.1至4.5所有版本。
1、确认自带的系统，一般只能使用纯净版本centos7、centos8、redhat7、redhat8、openEuler，否则重装系统，强烈建议直接使用iraypleOs的iso镜像。
确认系统版本
01
02
03
安装平台

## Slide 17
使用场景分析
用于商务演示，展示产品和服务，提升客户信任感。
商务演示
在教育培训中使用，提高自身的平台使用能力。
教育培训
系统较为稳定，适合正式生产环境的使用。
生产环境

## Slide 18
ND服务器
04

## Slide 19
ND服务器部署步骤
使用auto.sh脚本安装环境，一般需要1-2小时安装时间。共计4台。
安装环境/镜像
新老版本都是用同一个脚本start.sh部署平台RCS，部署成功后说明环境可用，进行正式主备部署。
ND的IT工程师提供redhat8.3系统的四台服务器，其中2台为平台主、备；另外2台为数据库主、备。
部署4台设备环境
部署4台设备环境
01
02
03
部署验证

## Slide 20
2025-02-20
汇报人: 王吉
THANKS
感谢观看